## Slide 1: Радиочастотная ЭКБ разработки ООО «ИПК «Электрон-Маш» для применения в космической технике
Начальник маркетингового отдела
Гладких Михаил Викторович
Телефон: +7 (495) 761-75-23,
Мобильный: +7 (915) 364-43-16,
Email: info@electron-engine.ru
Москва, 2023 г.
ЭЛЕКТРОН-МАШ

## Slide 2
ООО «ИПК «Электрон-Маш» - разработчик ЭКБ и измерительного оборудования
Синтезаторы частоты со встроенным ГУН
Генераторы, управляемые напряжением
Смесители частоты
Модули СВЧ усилителей мощности со встроенным фазовращателем
Модули СВЧ усилителей мощности с выходной мощностью до 100 Вт
Лабораторные СВЧ усилители с выходной мощностью до 50 Вт и диапазоном рабочих частот до 18 ГГц
Фиксированные пассивные СВЧ аттенюаторы

## Slide 3
Малопотребляющие целочисленные СВЧ-синтезаторы частоты
со встроенным генератором серии iVCO-30X
Δf = 0,8 до 1,6 ГГц
Pвых = 10 дБм
СПФШ @10КГц= минус 95 дБн/Гц
fср = 2 МГц
Размеры корпуса: 32х 22,5 мм
Особенности: встроенная схема ФАПЧ
iVCO-30X

## Slide 4
Генераторы, управляемые напряжением
серии iVCO-20X / iVCO-22X
Δf = 45 МГц – 4,45 ГГц / 0,7 – 5,3 ГГц
Pвых = 13 дБм / 14 дБм
СПФШ @10КГц= минус 100 дБн/Гц / минус 88 дБн/Гц
Размеры корпуса: 12,7х12,7 мм / 5х5 мм
Особенности: корпус соответствует СК-605 / герметичный корпус QLCC6/8
iVCO-20X
iVCO-22X

## Slide 5
Высоколинейные СВЧ-смесители
серии iMIX-40X / iMIX-41Х / iMIX-42Х / iMIX-43Х
Δf = 0,6 МГц – 2 ГГц / 0,6 МГц – 2 ГГц / 1,2 – 18 ГГц / 5 МГц – 4,2 ГГц
Кп = 9 дБ / 9 дБ / 8 дБ / -7 дБ
Встроенные усилители промежуточной частоты и гетеродина / встроенный усилитель гетеродина / встроенный усилитель промежуточной частоты / без встроенных усилителей
iMIX-40X / iMIX-41Х / iMIX-42Х – двойные балансные смесители
iMIX-43Х – тройной балансный смеситель
Размер корпусов 12,7 х 12,7 мм
iMIX-40X
iMIX-41Х
iMIX-42Х
iMIX-43Х

## Slide 6
23×25×8 мм
Управление фазой КМОП/TTL
Цепи ESD защиты по управляющим выводам и выводам питания
Встроенный драйвер, обеспечивающий необходимый ток по цепи смещения усилителя.
Модули СВЧ усилителей мощности со встроенным
фазовращателем iPF-701-M / iPF-703-M
Δf = 1,2-1,4 ГГц / 2,7-3,1 ГГц;
S21 = 20 дБ / 24 дБ;
Рвых = 5,0 Вт / 5,0 Вт;
КПД = 33 % / 30 %;
Аош = ±7 гр. / ±10 гр.;
СКОош = 3,5 гр. / 5 гр.;
КСВн 2,0 / 2,0 ед

## Slide 7
Монолитные усилители семейства iPA-МMIC с выходной мощностью 5 Вт на частотах до 3,5 ГГц
iPA-80-F (-M) – iPA-84-F (-M)
Δf = 0,85…1,35 ГГц / 0,95…1,55 ГГц / 1,2…1,8 ГГц / 1,8…2,5 ГГц / 2,5…3,4 ГГц;
S21 = 24 дБ / 24 дБ / 25 дБ / 28 дБ / 27 дБ;
Рвых > 5 Вт;
КПД = 30 % / 28 % / 38 % / 29 % / 28 %;
Uп = 7 В.
iPA-8X-F
ММФ
6×21×4 мм
iPA-8X-M
ММО
23×25×8 мм

## Slide 8
Монолитные усилители семейства iPA-МMIC с выходной непрерывной мощностью до 70 Вт S, C, X-диапазонов частот
iPA-32-Q / iPA-41-Q / iPA-45-Q / iPA-62-Q / iPA-64-Q
Δf = 2,3…3,3 ГГц / 8,5…11,5 ГГц / 8,5…11,5 ГГц / 0,05…6,0 ГГц / 1,0…8,5 ГГц;
S21 = 30 дБ / 25 дБ / 23 дБ / 15 дБ / 24 дБ;
Рвых = 70 Вт / 15 Вт / 50 Вт / 8 Вт / 10 Вт;
IMD3 = -28 дБн / -31 дБн / -32 дБн / -31 дБн / -30 дБн;
КПД = 50% / 37% / 30% / 40% / 30%;
Uп = 28 В.
QFN
6×6 мм

## Slide 9
Монолитные усилители семейства iPA-МMIC с выходной непрерывной мощностью до 100 Вт S, C, X-диапазонов частот
iPA-32-F / iPA-38-F / iPA-41-F / iPA-45-F / iPA-64-F
Δf = 2,3…3,3 ГГц / 6,5…9,0 ГГц / 8,5…11,5 ГГц / 8,5…11,5 ГГц / 1,0…8,5 ГГц;
S21 = 29 дБ / 28 дБ / 25 дБ / 23 дБ / 24 дБ;
Рвых = 100 Вт / 40 Вт / 15 Вт / 50 Вт / 10 Вт;
IMD3 = -28 дБн / -29 дБн / -31 дБн / -32 дБн / -30 дБн
КПД = 60 % / 35 % / 37 % / 30 % / 30 %;
Uп = 28 В.
ММФ
6×21×4 мм

## Slide 10
Транзисторные усилители семейства iPA-T
с выходной непрерывной мощностью до 30 Вт на частотах до 1,6 ГГц
iPA-110-M / iPA-111-M / iPA-115-M / iPA-116-M
Δf = 0,9…1,6 ГГц / 0,9…1,6 ГГц / 0,9…1,6 ГГц / 1,0…1,5 ГГц;
Ку = 15 дБ / 30 дБ / 12 дБ / 27 дБ;
Рвых = 15 Вт / 15 Вт / 30 Вт / 27 Вт;
IMD3 = -32 дБн / -30 дБн / -34 дБн / -31 дБн;
КПД = 50 % / 50 % / 53% / 50 %;
Uп = 28 В.
ММО
23×25×8 мм

## Slide 11
Транзисторные усилители семейства iPA-T
с выходной непрерывной мощностью до 30 Вт на частотах до 3,6 ГГц
iPA-120-M / iPA-121-M / iPA-125-M / iPA-126-M
Δf = 2,5…3,6 ГГц / 2,5…3,6 ГГц / 2,5…3,6 ГГц / 2,7…3,1 ГГц
Ку = 14 дБ / 24 дБ / 11 дБ / 22 дБ;
Рвых = Вт / 15 Вт / 25 Вт / 25 Вт;
IMD3 = -32 дБн / -29 дБн / -33 дБн / -31 дБн
КПД = 50 % / 45 % / 45 % / 47 %;
Uп = 28 В.
ММО
23×25×8 мм

## Slide 12
Импульсный широкополосный GaN усилитель с выходной мощностью более 15 Вт iPA-64-MB
5×6×2 мм
Основные параметры:
Δf: 1,0 – 9,0 ГГц;
PВЫХ (PВХ = 15 дБм): 40 дБм (10 Вт);
К.П.Д.: 35 %;
Ку = 26 дБ (большой сигнал);
Ку = 35 дБ (малый сигнал);
S11: 10 дБ;
Uп = 28 В;
Ку = 9 дБ, Pвых1дБ = 23 дБм (дополнительный драйвер);
Датчик температуры на кристалле.
Аналог: QPA1003P
Chart: Выходная мощность
Chart: Коэффициент усиления
Chart: КПД
Chart: Выходная мощность
Chart: Ток потребления

## Slide 13
Импульсный GaN усилитель с выходной мощностью более 80 Вт iPA-32-F
ММФ
6×21×4 мм
Аналоги: QPA3055D (ф. Qorvo, США), QPA3069 (ф. Qorvo, США),TGA2813 (ф. Qorvo, США), CMPA2735075F (ф. Wolfspeed, США)
Основные параметры:
Диапазон рабочих частот: 2,3 – 3,3 ГГц
PВЫХ: > 80 Вт (PВХ = 27 дБм)
К.П.Д.: > 45 % (PВХ = 27 дБм)
Ky: > 21 дБ (PВХ = 27 дБм)
S21: > 24 дБ
Питание: Uп = +28 В, Ic_пок = 1 А, Uсм = –2,33 В
Chart: Выходная мощность
| 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
Рвх = 20 дБм | 30.5768 | 37.2436 | 43.132 | 47.1851 | 47.8038 | 48.0006 | 48.3864 | 48.6346 | 48.7094 | 48.9604 | 48.8669 | 48.2592 | 46.4917 | 43.9642 | 40.7619 | 36.9749
Рвх = 23 дБм | 32.8968 | 40.0756 | 45.884 | 49.1701 | 49.6168 | 49.7336 | 49.6854 | 49.7496 | 49.6284 | 49.6524 | 49.6939 | 49.7812 | 48.6857 | 46.3412 | 43.2709 | 39.5149
Рвх = 25 дБм | 34.7448 | 41.9876 | 47.417 | 49.7911 | 50.1948 | 50.1416 | 49.9004 | 49.8636 | 49.6364 | 49.5844 | 49.5809 | 49.9212 | 49.9287 | 47.9002 | 45.0149 | 41.2909
Рвх = 27 дБм | 36.6068 | 43.7646 | 48.179 | 49.9791 | 50.3828 | 50.1696 | 49.8654 | 49.7796 | 49.5264 | 49.4424 | 49.4319 | 49.6562 | 50.6397 | 49.2472 | 46.6199 | 43.0479
Рвх = 28 дБм | 37.5358 | 44.5686 | 48.125 | 49.9901 | 50.3928 | 50.1696 | 49.8444 | 49.7296 | 49.4604 | 49.3524 | 49.3389 | 49.5062 | 50.6517 | 49.8032 | 47.3729 | 43.8979
Chart: Коэффициент усиления
| 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
Рвх = 20 дБм | 10.4021 | 17.0625 | 22.9444 | 26.9908 | 27.6033 | 27.7933 | 28.1723 | 28.4138 | 28.4827 | 28.7288 | 28.6314 | 28.0194 | 26.2467 | 23.7151 | 20.5084 | 16.7165
Рвх = 23 дБм | 9.7217 | 16.8945 | 22.696 | 25.9764 | 26.4162 | 26.5256 | 26.4708 | 26.5294 | 26.402 | 26.4214 | 26.4575 | 26.5409 | 25.4407 | 23.0917 | 20.0168 | 16.2563
Рвх = 25 дБм | 9.5698 | 16.8063 | 22.2289 | 24.5965 | 24.9938 | 24.9339 | 24.6856 | 24.6429 | 24.4102 | 24.3528 | 24.3453 | 24.6811 | 24.6843 | 22.6505 | 19.7615 | 16.0321
Рвх = 27 дБм | 9.432 | 16.5828 | 20.9915 | 22.7849 | 23.1823 | 22.9624 | 22.6515 | 22.5593 | 22.2999 | 22.2115 | 22.1965 | 22.4164 | 23.3953 | 21.9985 | 19.3659 | 15.7891
Рвх = 28 дБм | 9.3612 | 16.3866 | 19.9374 | 21.7963 | 22.1917 | 21.9624 | 21.6304 | 21.5085 | 21.2336 | 21.1212 | 21.1028 | 21.2663 | 22.4073 | 21.5541 | 19.1194 | 15.6386
Chart: КПД
| 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
Рвх = 20 дБм | 1.5741 | 5.8639 | 17.2541 | 34.7463 | 42.8868 | 48.3585 | 53.4701 | 54.6672 | 55.7779 | 55.6886 | 54.7824 | 48.999 | 39.4641 | 29.5808 | 18.9455 | 10.8676
Рвх = 23 дБм | 2.0377 | 8.1038 | 23.1165 | 43.1494 | 52.408 | 58.3991 | 60.2654 | 59.2813 | 58.246 | 56.6028 | 56.8175 | 54.1974 | 49.1643 | 38.1635 | 25.6047 | 15.5629
Рвх = 25 дБм | 2.5188 | 10.1054 | 26.947 | 46.3162 | 55.8242 | 60.5626 | 60.9834 | 59.3715 | 57.9423 | 56.34 | 56.7364 | 54.7162 | 54.5288 | 44.5278 | 31.074 | 19.4047
Рвх = 27 дБм | 3.1343 | 12.3596 | 28.7278 | 47.4875 | 56.5572 | 60.4309 | 60.864 | 59.025 | 57.3698 | 55.5329 | 55.8587 | 54.5972 | 56.7392 | 50.5159 | 36.7023 | 23.8544
Рвх = 28 дБм | 3.4944 | 13.5181 | 28.2621 | 47.6518 | 56.3269 | 60.2342 | 60.7499 | 58.7561 | 56.9536 | 54.9849 | 55.1473 | 54.0275 | 57.3094 | 52.828 | 39.6982 | 26.336
Chart: Выходная мощность
| 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
Рвх = 20 дБм | 1.142 | 5.301 | 20.5684 | 52.301 | 60.3087 | 63.1045 | 68.9668 | 73.0231 | 74.2916 | 78.7118 | 77.0353 | 66.9761 | 44.5831 | 24.9127 | 11.9176 | 4.983
Рвх = 23 дБм | 1.9484 | 10.1756 | 38.7614 | 82.6057 | 91.5546 | 94.0503 | 93.0122 | 94.3974 | 91.7994 | 92.3081 | 93.1944 | 95.0867 | 73.8873 | 43.0646 | 21.2368 | 8.9431
Рвх = 25 дБм | 2.9818 | 15.8037 | 55.1696 | 95.3038 | 104.5876 | 103.3142 | 97.7327 | 96.9081 | 91.9687 | 90.8741 | 90.8009 | 98.2019 | 98.3717 | 61.6623 | 31.7315 | 13.4614
Рвх = 27 дБм | 4.578 | 23.7936 | 65.7506 | 99.5199 | 109.2144 | 103.9824 | 96.9483 | 95.0517 | 89.6685 | 87.9508 | 87.7385 | 92.3889 | 115.8697 | 84.0853 | 45.9187 | 20.1739
Рвх = 28 дБм | 5.67 | 28.6325 | 64.9382 | 99.7723 | 109.4662 | 103.9824 | 96.4806 | 93.9637 | 88.3161 | 86.147 | 85.8796 | 89.2524 | 116.1903 | 95.5697 | 54.6122 | 24.5352
Chart: Выходная мощность
| 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
tимп = 50 мкс | 4.4584 | 22.5975 | 66.2217 | 100.7883 | 110.8103 | 105.4775 | 97.7777 | 95.1174 | 88.3161 | 84.672 | 83.5584 | 86.6403 | 116.2439 | 84.1628 | 45.8237 | 20.0304
tимп = 100 мкс | 4.578 | 23.7936 | 65.7506 | 99.5199 | 109.2144 | 103.9824 | 96.9483 | 95.0517 | 89.6685 | 87.9508 | 87.7385 | 92.3889 | 115.8697 | 84.0853 | 45.9187 | 20.1739
tимп = 200 мкс | 4.8281 | 23.8759 | 64.2244 | 97.5237 | 107.4682 | 103.0528 | 96.3696 | 94.4844 | 89.236 | 87.5266 | 87.5165 | 92.1552 | 112.2716 | 81.0438 | 44.0951 | 19.6965
tимп = 500 мкс | 4.8204 | 22.9277 | 57.6501 | 87.9245 | 97.9219 | 95.7547 | 90.6651 | 88.7892 | 84.0698 | 82.3645 | 82.678 | 86.7002 | 98.6211 | 71.3214 | 40.4473 | 18.0049
tимп = 1 мс | 4.4997 | 21.1963 | 48.6519 | 74.6122 | 83.8069 | 84.2869 | 80.917 | 79.1334 | 75.2212 | 73.5258 | 74.1293 | 77.3606 | 81.3898 | 60.4533 | 36.0653 | 17.2779

## Slide 14
GaN коммутатор 2 в 1 с диапазоном рабочих частот 0,5-6,0 ГГц iSW-191-MB
Основные параметры
Δf = 0,5-6,0 ГГц;
S21 < 1 дБ;
S31 < минус 30 дБ;
Pвх = 20 Вт;
Uуп1 = −40/0 В, Uуп2 = 0/−40 В;
Chart: Вносимые потери
Chart: Изоляция
Chart: Обратные потери по входу (состояние "включено")
Chart: Обратные потери по выходу(состояние "выключено")
Chart: Обратные потери по выходу (состояние "включено")
5×6×2 мм

## Slide 15
Наименование | Δf, ГГц | Ку, дБ (большой сигнал) | Pвых, Вт | Iп, А | КСВвх/КСВвых
IGPA-01 | 8,5 – 11,5 | 22 | 35 | 5,0 | 2,0 / 3,0
IGPA-02 | 2,0 – 3,5 | 23 | 50 | 7,0 | 2,0 / 2,0
IGPA-03 | 2,0 – 18,0 | 20 | 3 | 5,0 | 3,6 / 2,0
IGPA-04 | 0,05 – 6,0 | 28 | 10 | 5,0 | 3,6 / 2,0
IGPA-05 | 1,0 – 8,0 | 25 | 10 | 1,0 | 3,6 / 2,0
IGPA-06 | 6,5 – 9,0 | 25 | 40 | 5,0 | 2,0 / 2,0
IGPA-07 | 2,3 – 3,3 | 21 | 80 | 1,0 | 2,1 / 2,1
IGPA-08 | 8,5 – 11,5 | 20 | 15 | 0,5 | 2,2 / 2,2
IGPA-09 | 11,5 – 16,5 | 19 | 3,5 | 0,6 | 2,5 / 2,5
IGPA-01, IGPA-02, IGPA-06
IGPA-03, IGPA-04, IGPA-05
Функциональная схема
Ряд СВЧ лабораторных усилителей мощности

## Slide 16
Ряд пассивных СВЧ аттенюаторов на основе AlN / SiC / Si
iFA-830-D…iFA-844-D
Косл = 0…30 дБ
α < 0,4 дБ
Δf = 0 – 15 ГГц
Pвх = 2 Вт
КСВ < 1,5
iFA-811-D…iFA-823-D
Косл = 0…20 дБ
α < 0,5 дБ
Δf = 0 – 8 ГГц
Pвх = 15 Вт
КСВ < 1,5
iFA-850-D…iFA-864-D
Косл = 0…30 дБ
α < 0,3 дБ
Δf = 0 – 20 ГГц
Pвх = 5 Вт
КСВ < 1,5
AlN
Si
SiC

## Slide 17
ООО «ИПК «Электрон-Маш»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Телефон: +7 (495) 761-75-23,
Email: info@electron-engine.ru