## Slide 1: Нерадиационные компетенции АО «ЭНПО СПЭЛС»
Козюков Александр Евгеньевич
к.т.н., заместитель технического директора

## Slide 2
Содержание
2
Разработка приемо-передающей ЭКБ
Разработка тестеров ЭКБ и контрольно-проверочной аппаратуры
Разработка испытательного и технологического оборудования
Обучение и программы повышения квалификации
Испытания ЭКБ и РЭА на безопасность и защиту информации

## Slide 3
Наш опыт разработки (СВЧ): библиотеки СВЧ элементов и IP блоков
3
СВЧ базовые элементы:
РЧ МОП-транзисторы
изолированные МОП-транзисторы
катушки индуктивности
варикапы
MIM-конденсаторы
симметрирующие трансформаторы импеданса (balun)
СВЧ IP-блоки:
усилители СВЧ (малошумящие, мощности, буферные, широкополосные)
преобразователи частоты (смесители, делители, умножители)
генераторы, управляемые напряжением
переключатели сигналов, аттенюаторы

## Slide 4
4
Средства создания радиационно-ориентированных моделей для отечественных базовых технологических процессов
Комплексы:
  СВЧ-характеризации
  характеризация по дозовым эффектам
  объемным ионизационным эффектам

## Slide 5: Контрактная разработка аналоговых, цифровых и гибридных тестеров ЭКБ и РЭА
Измерительные приборы по отдельности используется в основном в учебных центрах или для разовых исследований. Практические задачи, такие как тестирование и испытания ЭКБ, контроль функционирования аппаратуры или научные эксперименты, требуют большой производительности и сбора массива результатов измерений. Такие условия может обеспечить только автоматизированные измерительные системы, где приборы управляются единой программой.
В процессе изготовления автоматизированного тестового комплекса мы на регулярной основе проводим совещания с Заказчиками
Определяем реальные потребности
Фиксируем пожелания пользователей
Согласуем системные требования
Показываем промежуточные итоги работ
Центр «Приборотека» — это центр контрактной разработки тестеров ЭКБ, контрольно-проверочной аппаратуры и комплексов для тестирования радиоэлектронной аппаратуры.

## Slide 6: Контрактная разработка КПА для тестирования РЭА и программно-аппаратной имитации систем
Контрольно-проверочная аппаратура предназначена для организации и проведения проверок, выполняемых при испытаниях приборов в процессе производства, формирования и регистрации электрических и иных сигналов и нагрузок и оформления результатов проверок в виде протоколов
Назначение КПА

## Slide 7: Разработка и изготовление высоковольтных источников питания и генераторов одиночных импульсов напряжения
Наши возможности:
Разработка и изготовление высоковольтных источников питания и высоковольтных коммутаторов:
Разработка генераторов одиночных импульсов напряжения:
Наименование характеристики | Значение характеристики
Выходное напряжение | От 10 В до 6000 В
Максимальный выходной ток | 50 мА
Точность установки напряжения | 1 В
Контроль выходного напряжения | есть
Защита от короткого замыкания | есть
Наименование характеристики | Значение характеристики
Амплитуда импульсов напряжения | От 5 В до 1000 В
Амплитуда импульса тока | 100 А
Точность установки амплитуды импульсов напряжения | 1 В
Длительность импульсов напряжения | от 20 нс до 20 мкс
Форма импульсов напряжения | двухэкспоненциальная

## Slide 8: Разработка оснастки и ПО Программные системы управления оборудованием
Автоматизированное управление всем измерительным оборудованием и испытательной установкой (в случае наличия такой возможности) во время проведения испытаний
Вывод результатов измерений и сохранение «логов», осциллограмм, количества эффектов, временных интервалов.
Визуализация и обработка получаемых результатов измерений
Пример визуализации полученных после воздействия распределений сбоев в ячейках СОЗУ в соответствии с физической топологией кристалла для различных условий облучения

## Slide 9: Разработка оснастки и ПО Проектирование печатных плат для испытаний различных изделий ЭКБ
Учет особенностей конструктива используемых установок
Специальные меры по защите от возможных помех испытательных установок
Максимально возможное количество измеряемых критериальных параметров изделия непосредственно на установке в каждой контрольной точке
Максимально возможные частоты с учетом длинных линий на испытательных установках
Цифровых, аналоговых ИС, сложно-функциональных СБИС (микропроцессоров, АЦП/ЦАП, ПЛИС, памяти и др.)
СВЧ изделий в диапазоне частот до 40 ГГц

## Slide 10: Разработка оснастки и ПО Специализированная испытательная оснастка СВЧ УМ
Монтаж кристалла на основание
Использование беспаечных переходов в коаксиальный тракт
Монтаж оснастки на радиатор с активным охлаждением
Использование калибровочных линий для учета потерь
Оснастка СВЧ УМ в сборе
Пример специализированной оснастки
Разработан подход по созданию специализированной испытательной оснастки СВЧ УМ в диапазоне частот до 40 ГГц включающий следующие особенности:
Переход в коаксиальный тракт и кристалл СВЧ УМ на основании

## Slide 11: Разработка и изготовление лазерных и рентгеновских установок для встраивания в технологические процессы
Исследования для обеспечения радиационной стойкости полупроводниковых изделий на этапе их разработки по результатам контроля тестовых структур, полуфабрикатов, тестовых и макетных образцов.
Контроль стабильности технологического процесса изготовления ЭКБ.
Разбраковка кристаллов по уровню стойкости.
Решаемые задачи:
Наименование характеристики | Значение характеристики
Максимальная энергия излучения | 80 кЭв
Ток трубки | 200 мкА
Мощность дозы излучения | (1-100) ед./с
Характеристики:
Рентгеновский комплекс для проведения экспериментальных исследований по эффектам поглощенной дозы

## Slide 12: Разработка и изготовление лазерных и рентгеновских установок для встраивания в технологические процессы
Решаемые задачи:
Исследования для обеспечения радиационной стойкости полупроводниковых изделий на этапе их разработки по результатам контроля тестовых структур, полуфабрикатов, тестовых и макетных образцов.
Предварительная оперативная оценка стойкости по катастрофическому отказу и тиристорному эффекту, сбоеустойчивости.
Разбраковка кристаллов по уровням стойкости.
Наименование характеристики | Значение характеристики
Длина волны лазерного излучения | 1064 / 532 нм
Длительность импульса | (7 – 15) нс
Частота повторения импульсов | 2 Гц
Диаметр пятна излучения | (5 – 20) мм
Характеристики:
Лазерный комплекс
для проведения экспериментальных исследований по эффектам мощности дозы

## Slide 13: Разработка и изготовление лазерных и рентгеновских установок для встраивания в технологические процессы
Локализация областей одиночных эффектов.
Исследования сохранения работоспособности в состоянии тиристорного эффекта.
Проверка эффективности мер парирования одиночных эффектов в ЭКБ, в том числе в составе аппаратуры.
Сравнение эффективности схемно-топологических решений по устойчивости к воздействию ТЗЧ.
Исследования полупроводниковых структур сканирующими методами.
Наименование характеристики | Значение характеристики
Длина волны лазерного излучения | 1064 / 1030 нм
Длительность импульса | 0,3 пс -1 нс (в зависимости от модели)
Частота повторения импульсов | (300 – 10000) Гц
Размер пятна фокусировки | (2 - 3) мкм (в зависимости от длины волны)
Точность позиционирования | ~ 2 мкм
Решаемые задачи:
Характеристики:
Лазерные установки для исследования одиночных радиационных эффектов от воздействия тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ)

## Slide 14: Разработка и изготовление лазерных и рентгеновских установок для встраивания в технологические процессы
Установка разрабатывается индивидуально в соответствии с пожеланиями Заказчика
Лазерная коррекция топологии (перерезание дорожек металлизации и поликремния) для задач программирования кристалла на фабрике (замена электрически-пережигаемых перемычек) с целью обеспечения ряда типономиналов одним универсальным кристаллом.
Отключение блоков на кристалле по цепям питания и входов/выходов для выбора одного из нескольких топологических решений или анализа причин отказов.
Лазерная подстройка номинала резистора на кристалле для настройки прецизионных ИС.
Наименование характеристики | Значение характеристики
Длина волны лазерного излучения | 1064 / 532 нм
Длительность импульса | (1 – 10) нс (в зависимости от модели)
Частота повторения импульсов | (300 – 10000) Гц
Ширина реза по металлу | (2 – 3) мкм (в зависимости от длины волны, но не менее толщины металла)
Точность позиционирования | ~ 2 мкм
Задание на коррекцию топологии в САПР (жёлтыми линиями обозначены траектории реза)
Результат коррекции топологии
Решаемые задачи:
Характеристики:
Лазерные установки для процесса производства
(возможна реализация совместно с зондовой станцией)

## Slide 15: Создание автоматизированных комплексов для научных и испытательных физических установок
Automation Tools - программная платформа автоматизации физического эксперимента | 
Собственная программная платформа для автоматизации физического эксперимента
Библиотека из более чем 100 приборов (как реальных (осциллографы, мультиметры, источники питания, видеокамеры, контроллеры шаговых двигателей), так и виртуальных – обработка изображений, логирование данных и т.д.)
Модульность и возможность расширять перечень приборов под Заказчика
Встроенный язык скриптов для написания алгоритмов автоматизации, в том числе самостоятельно Заказчиком
Лицевая панель платформы

## Slide 16: Аппаратно-программная автоматизация физического эксперимента или технологических установок
Стенд разработан и изготовлен. Ожидается готовность помещений для монтажа и пусконаладки.
Функционал:
Ослабление энергии ионов (точность ослабителей 10мкм, полностью автоматизированная установка выбранной толщины)
Позиционирование объектов испытаний, систем контроля параметров пучка, вспомогательных систем. (всего задействовано 20 осей контроллеров шаговых двигателей)
Система контроля параметров объектов испытаний (оснастка, подвижное кабельное хозяйство)
Система задания температуры (как положительной так и отрицательной)
Стенд облучения ЭКБ ионами в рамках проекта NICA, Дубна

## Slide 17: Аппаратно-программная автоматизация физического эксперимента или технологических установок Составные части стенда облучения ЭКБ длиннопробежными ионами
Система позиционирования
Лазерный прицел с видеоконтролем
Система задания отрицательной температуры
Ослабитель энергии

## Slide 18: Аппаратно-программная автоматизация физического эксперимента или технологических установок Контроллеры управления процессами и устройствами
Контроллер системы задания температуры:
Одноканальный ПИД регулятор ф. ОВЕН (в ГосРеестре) с выходом ЦАП от 0 до 10В
Выходная мощность 50Вт с возможностью расширения
Исполнение – встраиваемый модуль 3U шириной 28HP. Возможно исполнение в формфакторе Заказчика
Контроллер шаговых двигателей
Шесть каналов управления шаговыми двигателями
Ток фазы до 3А
Два аппаратных концевика на каждом канале
Управление по USB
Исполнение – встраиваемый модуль 3U шириной 14HP.
Контроллер управления линейным ускорителем электронов У-31/33
Временная синхронизация управляющих сигналов для обеспечения «выхода» пучка в заданное время.
Контроллер управления лазерным комплексом с управляемой формой импульса
длительность импульса тока 30нс-20 мкс (программно задаваемая)
амплитуда импульса тока до 300А (программно задаваемая)

## Slide 19: Подготовка и повышение квалификации инженеров и испытателей
Курсы дополнительного профессионального образования повышения квалификации (ДПО ПК) Центра «ПРИБОРОТЕКА»
LabVIEW и автоматизация
Современная электроника и радиоустройства
Испытания электронной компонентной базы
Chart: Количество слушателей по годам
| 2020 | 2021 | 2022
 | 2 | 31 | 18
Наименование | Кол-во
Организаций | 15
Слушателей | > 50
Основные направления учебных кусов
Лицензия на образовательную деятельность №040792 от 02.06.2020

## Slide 20: Разработка средств защиты информации и исследований в области безопасности
АИЦ НИЯУ МИФИ – аккредитованная ФСТЭК России организация по разработке технических средств защиты информации.
Разработка технических средств защиты конфиденциальной информации и сведений, составляющих гос. тайну
ПАК исследования сигналов и радиомониторинга
ПАК исследования побочного ЭМИ и наводок
ПАК для аттестации АРМ и помещения

## Slide 21: Спасибо за внимание!
Козюков Александр Евгеньевич,
к.т.н., заместитель технического директора
АО «ЭНПО СПЭЛС»,
e-mail: aekoz@spels.ru,
тел.: +7 (495) 984-67-44