## Slide 1
ОАО «ИНТЕГРАЛ»
«Разработка и производство ЭКБ двойного и специального назначения,
выполняемая в 2018-2022г.»
Докладчик:
Первый заместитель директора
Филиала НТЦ «Белмикросистемы»
Альшевский Ю.А.

## Slide 2
2
В системе МЭП СССР НПО «Интеграл» предназначалось для обеспечения предприятий ВПК высоконадежной ЭКБ устойчивой к специальным внешним воздействующим факторам.
До 1990г. знак Интеграла стоял на каждой четвертой изготовленной в СССР микросхеме и на каждом третьем транзисторе, причем 90 % продукции предприятия шло на выполнение оборонной, ядерной и космической программ СССР.
Научно-техническое сотрудничество ОАО «ИНТЕГРАЛ» и предприятий
Российской Федерации длится более 50 лет
ОАО «ИНТЕГРАЛ»

## Slide 3: Основная номенклатура изделий специального назначения категорий качества ВП и ОСМ
Запоминающие устройства (ЗУ)
Микросборки ЗУ
Интерфейсные ИС (LVDS, RS232, 485
1553, CAN)
Микроконтроллеры
Преобразователи
Стандартная цифровая логика
Датчики физических величин, АЦП
Драйверы MOSFET
ОУ и компараторы
Линейные и импульсные регуляторы напряжения
Супервизоры питания
БМК и ПЛИС
Дискретные полупроводниковые приборы и матрицы
3
ОАО «ИНТЕГРАЛ» сегодня

## Slide 4
ОАО «ИНТЕГРАЛ» сегодня
Разработка новых изделий категории ВП 2018-2022г
Микросхемы запоминающих устройств
Микросхемы силовой электроники
Микросхемы драйверов
Микросхемы интерфейсные
Микросхемы операционных усилителей
Микросхемы для контроля температуры
Микросхемы АЦП
Микросхемы для контроля питания
Полупроводниковые приборы
В период 2018-2022гг. выполнено 30 ОКР (51 типономинал)
по разработке и освоению в серийном производстве
следующих типов изделий категории качества ВП:
- 2
- 10
- 2
- 16
- 6
- 1
- 1
- 8
- 7

## Slide 5
Микросхемы запоминающих устройств
Однократно электрически программируемое ПЗУ емкостью
1Мбит (128К×8 бит)
(27С010Т, Maxwell Technologies)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания – UCС= 3,3B10%
динамический ток потребления: IОСС ≤ 40мА
ток в режиме хранения: ICCS ≤ 60мкА
время выбора: tCS ≤ 120нс
- время выборки разрешения выхода – tА(OE) ≤60нс
- корпус – 4149.36-1
1675РТ014, 1675РТ01Н4
Стойкость к СВВФ:
7.И1 – 4Ус; 7.И6 – 5Ус; 7.И7 – 6Ус;
7.С1 – 50×5Ус; 7.С4 – 10×5Ус;
7.К1 – 5×2К; 7.К4 – 5×1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Новые изделия категории ВП

## Slide 6
Микросхемы запоминающих устройств
Однократно электрически программируемое ПЗУ
емкостью
4Мбит (512К×8 бит)
(AM27C040-150DE, AMD)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания – UCС= 3,3B10%
динамический ток потребления: IОСС ≤ 60мА
ток в режиме хранения: ICCS ≤ 100мкА
время выбора: tCS ≤ 150нс
- время выборки разрешения выхода – tА(OE) ≤60нс
- корпус – 5134.64-6
1676РТ015, 1676РТ01Н4
Стойкость к СВВФ: 7.И1 - 4Ус; 7.И6 - 6Ус; 7.И7 – 2×4Ус;
7.С1-50×4Ус; 7.С4-4Ус;
7.К1 – 0,8×2К; 7.К4 – 0,8×1К;
7.К11 (7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2022 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Новые изделия категории ВП

## Slide 7
Новые изделия категории ВП
Измерительный операционный усилитель
(MSK196KRH, M.S.Kennedy Corp.)
- напряжение питания – Ucc = 3,0 ÷ 36 В;
- входной ток смещения нуля –  30 мкА;
напряжение смещения нуля – 2,0 мВ;
точность коэффициента усиления 1 - 2 %;
- ток потребления – не более 500 мкА;
- корпус – Н02.8-1В
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 1Ус; 7.И6 – 0,2×1Ус; 7.И7 – 2Ус;
7.С1 – 1Ус; 7.С4 – 0,05×1Ус;
7.К1 – 0,7×1К; 7.К4 – 0,04×1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
1467УБ1У, 1467УБ1Н4
Основные технические характеристики:
Микросхемы операционных усилителей
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 8
Новые изделия категории ВП
Микросхемы для контроля температуры
Цифровой датчик температуры специального применения с интерфейсом типа «1-Wire»
(DS1820, Maxim-Dallas)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания - VDD = 3,0В ÷ 5,5В;
ток потребления в режиме измерения температуры –
IОCC ≤ 1500мкА;
- ток потребления – IСС ≤ 5,0мкА;
дискретность показаний температуры – 0,5°C; 0,25°C;
0,125°C; 0,0625°C;
ошибка измерения температуры при Та = –60°С ÷ +125°С –
не более ±2.0°С;
- количество циклов записи ЭСППЗУ – NCYW ≥ 103;
- время хранения данных в ЭСППЗУ – tSG ≥ 10 лет;
- рабочий диапазон температур – минус 60ºС ÷ +125ºС;
- корпус – 4112.8-1.01
5019ЧТ2Т
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 4Ус; 7.И6 – 0,04×1Ус; 7.И7 – 10×1Ус;
7.С1 – 50×5Ус; 7.С4 – 0,1×5Ус;
7.К1 – 1К; 7К4 – 0,06×1К;
7.К11(7.К12) - 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 9
Микросхемы драйверов
Новые изделия категории ВП
Высоковольтный двойной драйвер для управления N-канальными MOSFEТ транзисторами
(ADP3650, Analog Devices)
Кристалл на зарубежной фабрике
Основные технические характеристики:
- напряжение питания: 4,15  13,2 В
ток потребления: не более 5,0 мА
рабочий диапазон температур – минус 60ºС ÷ +125ºС
выходные сопротивления на выводах DRVH, DRVL:
- в состоянии высокого уровня – 3,9 Ом;
- в состоянии низкого уровня – 2,6 Ом.
время нарастания сигнала на выводах DRVH, DRVL -  56 нс;
время спада сигнала на выводах DRVH, DRVL -  42 нс;
корпус – 4112.8-1.01 или 4112.8-3
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 2Ус; 7.И6 – 2Ус; 7.И7 – 0,5×1Ус;
7.С1 – 1Ус; 7.С4 – 0,09×1Ус;
7.К1 – 2К; 7.К4 – 1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
5325КХ014, 5325КХ01Н4
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 10
Микросхемы драйверов
Новые изделия категории ВП
5325КХ024, 5325КХ02Н4
Высоковольтный двойной драйвер для управления
N-канальными MOSFEТ транзисторами
(MAX17601,Maxim Integrated)
Кристалл на зарубежной фабрике
Основные технические характеристики:
напряжение питания: 4,0  14 В
динамический ток потребления: не более 22 мА
рабочий диапазон температур – минус 60ºС ÷ +125ºС
выходное сопротивление на выводах OUTA, OUTB в состоянии высокого уровня – 1,95 Ом;
выходное сопротивление на выводах OUTA, OUTB в состоянии низкого уровня – 1,0 Ом;
- корпус – 4112.8-1.01 или 4112.8-3
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 2Ус; 7.И6 – 2Ус; 7.И7 – 2Ус;
7.С1 – 1Ус; 7.С4 – 0,05×1Ус; 7.К1 – 2К; 7.К4 – 1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 11
Новые изделия категории ВП
Основные технические характеристики:
Линейный регулируемый стабилизатор напряжения c током нагрузки до 2,0А
(MSK5231, M.S. Kennedy Corp.)
опорное напряжение – 1,22В ÷ 1,27В
выходной ток – не более 2,0А
падение напряжения
при IВЫХ = 2,0А – от 1,5В до 35В
-корпус – КТ-94-1
5324ЕР015, 5324ЕР01Н4
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 2Ус; 7.И6 – 0,01×1Ус; 7.И7 – 2Ус;
7.С1 – 5×2Ус; 7.С4 – 0,2×5Ус;
7.К1 – 1К; 7.К4 – 0,08×1К;
7.К11(7.К12) – 1 МэВ×см2/мг
Микросхемы силовой электроники
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 12
Новые изделия категории ВП
Микросхемы силовой электроники
Линейные стабилизаторы напряжения
(ТК71718S; ТК71725S; ТК71733S)
Основные технические характеристики:
- UВЫХ, НОМ.= 1.8В/ 2.5В/ 3.3В
- UВХ = ( UВЫХ, +1,0В) ÷ 14В
- выходной ток - IВЫХ ≤ 150мА
- максимальное падение напряжения - UПАД MIN = 330мВ
- рабочий диапазон температур – минус 60ºС ÷ +125ºС
- корпус – 5221.6-1
1344ЕН1.8У, 1344ЕН2.5У, 1344ЕН3.3У
Расширение серии 1344ЕНхх
Стойкость к СВВФ:
7.И1 – 0,5×2Ус; 7.И6 – 5Ус; 7.И7 – 2×4Ус;
7.С1 – 2×5Ус; 7.С4 – 1×5Ус;
7.К1 – 10×1К; 7.К4 – 0,5×1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 13
Микросхемы силовой электроники
Новые изделия категории ВП
5326НН014, 5326НН01Н4
Повышающий импульсный преобразователь напряжения с током нагрузки до 1.0А (LT1308, Linear Technology)
- входное напряжение – UВХ = 1,0 ÷ 10 В
- регулируемое выходное напряжение - 1,22 ÷ 34 В
нестабильность по напряжению - 0,3 %/В
при 2,0 В  Uвх  10 В
- выходной ток - IВЫХ ≤ 1,0 А
- ток потребления – не более 6,0 мА
- частота генерирования – 450 ÷ 850 кГц
- макс. коэффициент заполнения – не менее 82%
корпус – 4116.8-3
Основные технические характеристики:
Стойкость к СВВФ: 7.И1–3Ус, 7.И6–0,1×1Ус, 7.И7–2×1Ус,
7.С1-10×5Ус, 7.С4-0,03×5Ус,
7.К1–0,2×1К, 7.К4–0,01×1К,
7.К11 (7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2021 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 14
Микросхемы силовой электроники
Новые изделия категории ВП
Стойкость к СВВФ: 7.И1–0,3×1Ус, 7.И6–0,9×1Ус, 7.И7–4Ус,
7.С1-0,3×1Ус, 7.С4-0,8×5Ус,
7.К1–6×1К, 7.К4–0,3×1К,
7.К11 (7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
Основные технические характеристики:
Регулируемый стабилизатор напряжения положительной полярности
(LT3085, Linear Technology)
- входное напряжение – UВХ = 1,2 ÷ 36В
- выходной ток нагрузки - IВЫХ ≤ 0,5 А
выходное напряжение: 0,4 – 34.4 В
точность выходного напряжения 1%
- корпус – Н02.8-1В
5318ЕР015, 5318ЕР01Н4
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2021 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 15
Микросхемы силовой электроники
Новые изделия категории ВП
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2020 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Линейный регулируемый стабилизатор напряжения c током нагрузки до 1,5 А
(MSK5141, M.S. Kennedy Corp.)
- входное напряжение – 2,21 ÷ 20 В
выходное напряжение регулируемое от 1,21 до 19 В
- напряжение регулировки – 1,21В ± 3%
- максимальный выходной ток – не менее 1,5 А
- корпус - 4116.8-3
5323ЕР014, 5323ЕР01Н4
Основные технические характеристики:
Стойкость к СВВФ: 7.И1 - 2Ус, 7.И6 – 2Ус, 7.И7 – 2Ус,
7.С1-5×1Ус, 7.С4-3×5Ус,
7.К1 – 2К, 7.К4 – 1К,
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг

## Slide 16
Микросхемы силовой электроники
Серия ИМС источников
опорного напряжения
(AD1582, AD1583, AD1584,
AD1585 Analog Devices)
Основные технические характеристики:
- входное напряжение – (Uвых + 0,2)В ÷ 12В
- выходные напряжения - 2,496В÷2,504В для 5317ЕС015 2,994В÷3,006В для 5317ЕС025 4,088В÷4,104В для 5317ЕС035 4,990В÷5,010В для 5317ЕС045
- температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,005%/C
- нестабильность по напряжению – не более 25мкВ/B
- ток потребления – не более 70мкА
рабочий диапазон температур – минус 60ºС ÷ +125ºС
корпус – 5221.6-1
55317ЕС015, 5317ЕС025, 5317ЕС035, 5317ЕС045
Новые изделия категории ВП
Стойкость к СВВФ: 7.И1–1Ус, 7.И6–0,4×1Ус, 7.И7–8×1Ус,
7.С1-5Ус, 7.С4-0,08×5Ус,
7.К1–0,4×1К, 7.К4–0,02×1К,
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2022 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 17
Новые изделия категории ВП
4-диапазонный прецизионный источник опорного напряжения
(AD584 Analog Devices)
Основные технические характеристики:
- входное напряжение: 4,5В÷30В;
- выходные напряжения –
2,4925В÷2,5075В при UВХ = (4,5÷30) В
4,985В÷5,015В при UВХ = (7,5÷30) В
7,48В÷7,52В при UВХ = (10÷30) В
9,97В÷10,03В при UВХ = (12,5÷30) В
- температурный коэффициент выходного напряжения – не более 0,003%/C
- нестабильность по напряжению – не более 0,002%/B
- ток потребления – не более 1,0мА
- рабочий диапазон температур – минус 60ºС ÷ +125ºС
- корпус – 402.16-32 .01
1369ЕС024
Расширение серии 1369ЕС0хх
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 1Ус; 7.И6 – 4×4Ус; 7.И7 – 19×1Ус;
7.С1 – 1Ус; 7.С4 – 0,2×1Ус;
7.К1 – 1К; 7.К4 – 0,07×1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Микросхемы силовой электроники

## Slide 18
Микросхемы для контроля питания
5322СХ015, 322СХ025 , 5322СХ035, 5322СХ045 ,
5322СХ055, 5322СХ065, 5322СХ075, 5322СХ085
Новые изделия категории ВП
Супервизоры питания (MAX6714A/В/С/D, MAX16001D/E, MAX6703A, MAX823, MAX824, MAX825, MAX6709G/H/I/J, MAX16000D Maxim Integrated, LTC1727-2.5/-5, Linear Technology )
Основные технические характеристики:
- напряжение питания – Ucc = 2,0 В ÷ 5,5 В;
статический ток потребления
при Ucc = 5,0 В – не более 100 мкА;
- длительность сигнала «сброс» – 140 ÷ 280мс;
- корпус – 5119.16-А
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 3Ус; 7.И6 – 4Ус; 7.И7 – 4×4Ус;
7.С1 – 10×5 Ус; 7.С4 – 2×5 Ус;
7.К1 – 2К; 7.К4 – 1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 19
Микросхемы АЦП
12-разрядный восьмиканальный АЦП с SPI интерфейсом
(TLV2548M TI)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания - 3,0В÷5,5В;
- интегральная нелинейность – не более ±1,2 LSB;
- дифференциальная нелинейность – не более ±1,0 LSB;
- ошибка смещения нуля – не более +6,2 LSB;
- ошибка полной шкалы – не более +7,6 LSB
- рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до +125°С;
- корпус – 5121.20-А
5115НВ015, 5115НВ01Н4
Новые изделия категории ВП
Стойкость к СВВФ: 7.И1–4Ус, 7.И6–4Ус, 7.И7 – 4Ус,
7.С1-5УС, 7.С4- 0,4×4Ус,
7.К1–4,4×1К, 7.К4–0,2×1К,
7.К11 (7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2020 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 20
Микросхемы интерфейсные
Серия ИМС интерфейса LVDS устойчивой к воздействию факторов космического пространства
(SN65LVDS050/ 051/ 179/ 180, SN65LVDT050/ 051/ 179/ 180, TI)
Основные технические характеристики:
Напряжение питания: 3,0 – 3,6 В;
Статическое выходное дифференциальное напряжение – от 247 мВ до 454 мВ;
Время задержки распространения сигнала передатчика при включении/выключении – не более 4,5 нс/4,5 нс;
Время задержки распространения сигнала приемника при включении/выключении – не более 6,1 нс/6,1 нс;
Выходное напряжение высокого уровня – не менее 2,4 В;
Выходное напряжение низкого уровня – не более 0,4 В;
Металлокерамический корпус: 5119.16-А
Стойкость к СВВФ:7.И1– 4Ус, 7.И6–15×4Ус, 7.И7–6×4Ус,
7.С1-4Ус, 7.С4-3×4Ус,
5560ИН7-ИН10: 7.К1– 0,3×2К, 7.К4– 0,3×1К,
5560ИН11-ИН14: 7.К1– 2К, 7.К4– 1К,
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
5560ИН7У, 5560ИН8У, 5560ИН9У, 5560ИН10У,
5560ИН11У, 5560ИН12У, 5560ИН13У, 5560ИН14У
Новые изделия категории ВП
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2022 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 21
Микросхемы интерфейсные
ОКР «Магистраль-388»
Серия быстродействующих многоразрядных ИМС интерфейса LVDS
(SN65LVDT388, N65LVDS389, SN65LVDS390, N65LVDS391, TI)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания - UCC= 3,0В ÷ 3,6В
время задержки распространения сигнала передатчика при включении/выключении – не более 4,5 нс/4,5 нс; - время задержки распространения сигнала приемника при включении/выключении – не более 6,1 нс/6,1 нс;
- скорость передачи данных – 400Мбит/с
рабочий диапазон температур – минус 60ºС ÷ +125ºС
Металлокерамические корпуса: - для 5560ИН15У и 5560ИН16У - Н.14.42-1В - для 5560ИН17У и 5560ИН18У - 402.16-32.01 или 402.16-48
5560ИН15У, 5560ИН16У, 5560ИН17Т, 5560ИН18Т
Новые изделия категории ВП
Стойкость: 7.И1– 4Ус, 7.И6– 10×4Ус, 7.И7– 20×4Ус,
7.С1-4Ус, 7.С4-10×4Ус,
7.К1– 1К/2К, 7.К4 – 1К,
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2022 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 22
Микросхемы интерфейсные
Сдвоенный приемопередатчик манчестерского кода со встроенным кодером/ декодером (HI-1575, Holt)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания - UCC= 3,15В ÷ 3,45В
ток потребления (один канал) в режиме непрерывной передачи информации – не более 550мА
скорость передачи данных – 1Мбит/с
- ток потребления (нет передачи) – не более 12 мА; - ток потребления (один канал, цикл передачи информации 50%) - не более 280 мА; - металлокерамический корпус: H14.42-1(2)B
5559ИН83У, 5559ИН83Н4
Новые изделия категории ВП
Микросхема содержит два приёмника с двумя декодерами манчестерского кода и двумя последовательно-параллельными преобразователями в 16-разрядный код для приема последовательных данных манчестерского кода по одному из двух каналов и преобразования их в 16-разрядный параллельный код
Стойкость: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус,
7.С1-4Ус, 7.С4 – 5×4Ус
7.К1– 1К/2К, 7.К4– 1К,
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2022 ГОДУ,
ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 23
Микросхемы интерфейсные
Серия ИМС быстродействующих приемопередатчиков интерфейса RS 485/422 (полный дуплекс)
(ADM3490, ADM3491, Analog Devices)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания - UCC= 3,0В ÷ 3,6В
- режим передачи данных – полный дуплекс
- ток потребления в активном режиме – не более 2,2мА
- скорость передачи данных – 12Мбит/с
Корпус:
5559ИН84Т - 4112.8-1.01 или 4112.8-3
5559ИН85Т - 402.16-32.01 или 402.16-48
5559ИН84Т, 5559ИН85Т
Новые изделия категории ВП
Стойкость: 7.И1 – 4Ус, 7.И6 – 4Ус, 7.И7– 4Ус,
7.С1- 50×5Ус, 7.С4-0,5×5Ус,
7.К1– 1,7×1К, 7.К4 – 0,08×1К,
7.К11 (7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Микросхемы интерфейсные
5559ИН84Т содержит один передатчик и один приемник последовательных данных стандартов RS 485/422 без входов разрешения выходов передатчика и приемника; 5559ИН85Т содержит один передатчик и один приемник последовательных данных стандартов RS 485/422 со входами разрешения выходов передатчика и приемника.

## Slide 24
Микросхемы интерфейсные
5584ИН2У, 5584ИН2Н4
Новые изделия категории ВП
16-разрядный двунаправленный приемопередатчик с возможностью преобразования уровней напряжений (UT54ACS164245S,
Aeroflex, Inc.)
Основные технические характеристики:
- напряжение питания - UCC= 2.7 ÷ 5,5В;
преобразование уровней напряжений:
3.0 В  10% ↔ 5.0 В  10%
- разрядность цифрового сигнала – (2×8) бит;
возможность независимой работы каждой 8-битовой части
на разных напряжениях питания и в различных режимах;
время задержки распространения сигнала при включении,
выключении: при Ucc1 = Ucc2 = 4,5 В не более 20 нс;
при Ucc1 = Ucc2 = 2,7 В не более 40 нс;
- все входы конструктивно имеют элементы триггера Шмитта;
- корпус – 5142.48-А
Стойкость к СВВФ: 7.И1 - 5Ус, 7.И6 - 5Ус, 7.И7 - 5Ус,
7.С1- 100×5Ус, 7.С4-5,5×5Ус,
7.К1 – 2×2К, 7.К4 – 2×1К,
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2022 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 25
Дискретные полупроводниковые приборы
р-канальный полевой
транзистор
(ТР0610К, Vishay и BSS83P,
Infineon Technologies AG)
Основные технические характеристики:
-максимальное допустимое напряжение сток-исток:
UСИ max = -60В;
- максимально допустимый постоянный ток стока
при ТОКР = 25°С: ICma = -1,0А;
- сопротивление сток-исток
при IC = -0,5А и UЗИ = -10В: не более 1,2 Ом;
- корпус – КТ-99-1
2ПЕ116А9, 2ПЕ116АН5
Новые изделия категории ВП
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 4Ус; 7.И6 – 4Ус; 7.И7 – 2×4Ус;
7.С1 – 4Ус; 7.С4 – 4Ус;
7.К1 – 2К; 7.К4 – 1К;
7.К11(7.К12) – 15 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 26
Дискретные полупроводниковые приборы
Диод Шоттки
(10BQ040, International Rectifier)
Основные технические характеристики:
постоянное прямое напряжение диода
при IПР = 1,0А - не более 0,49В;
постоянный обратный ток диода
при UОБР = 40В – не более 0,1мА;
- корпус – КТ-99-1
2ДШ157А9
Новые изделия категории ВП
Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 4Ус; 7.И6 – 4Ус; 7.И7 – 4Ус;
7.С1 – 5Ус; 7.С4 – 5×5Ус;
7.К1 – 2К; 7.К4 – 1К;
7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 27
Дискретные полупроводниковые приборы
Серия маломощных
высокочастотных комплементарных биполярных транзисторов (BC847 (n-p-n),
BC857 (p-n-p),
ф.NXP)
n-p-n транзисторы
2Т544А9, 2Т544Б9, 2Т544В9
(аналоги ВС847):
UКБО max = 50В, IK max = 100мA
h21е = 110 ÷ 220 (2Т544А9)
h21е = 200 ÷ 450 (2Т544Б9)
h21е = 420 ÷ 800 (2Т544В9)
fгр = 250 МГц
2Т544А9, 2Т544Б9, 2Т544В9
2Т545А9, 2Т545Б9, 2Т545В9
Основные технические характеристики:
p-n-p транзисторы
2Т545А9, 2Т545Б9, 2Т545В9
(аналоги ВС857):
UКБО max = -50В, IK max = -100мA
h21е = 125 ÷ 250 (2Т545А9)
h21е = 220 ÷ 475 (2Т545Б9)
h21е = 420 ÷ 800 (2Т545В9)
fгр = 250 МГц
Корпус – КТ-99-1
Новые изделия категории ВП
Стойкость к СВВФ: 7.И6 – 4Ус, 7.И7 – 4Ус,
7.С1 – 5Ус; 7.С4 – 4Ус;
2Т544хх: 7.И1- 3Ус, 7.К1 – 0,9×2К, 7.К4 – 0,9×1К, 7.К11(7.К12) – 7 МэВ×см2/мг
2Т545хх: 7.И1- 0,9×2Ус, 7.К1 – 1,3×2К, 7.К4 – 1,3×1К, 7.К11(7.К12) – 60 МэВ×см2/мг
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ

## Slide 28
Дискретные полупроводниковые приборы
Серия маломощных
комплементарных биполярных транзисторов (BC817 (n-p-n),
BC807 (p-n-p),
ф.NXP)
n-p-n транзисторы
2Т546А9, 2Т546Б9, 2Т546В9
(аналоги ВС817):
UКБО max = 50В, IK max = 500мA
h21е = 100 ÷ 250 (2Т546А9)
h21е = 160 ÷ 400 (2Т546Б9)
h21е = 250 ÷ 600 (2Т546В9)
fгр = 100 МГц
2Т546А9, 2Т546Б9, 2Т546В9
2Т547А9, 2Т547Б9, 2Т547В9
Основные технические характеристики:
p-n-p транзисторы
2Т547А9, 2Т547Б9, 2Т547В9
(аналоги ВС807):
UКБО max = -50В, IK max = -500мA
h21е = 100 ÷ 250 (2Т547А9)
h21е = 220 ÷ 475 (2Т547Б9)
h21е = 420 ÷ 800 (2Т547В9)
fгр = 100 МГц
Корпус – КТ-99-1
Новые изделия категории ВП
ИЗДЕЛИЕ ОСВОЕНО В 2019 ГОДУ, ДОСТУПНЫ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Стойкость к СВВФ: 7.И1–3Ус, 7.И6–3Ус, 7.И7 – 4Ус,
7.С1 – 5Ус; 7.С4 – 4Ус
7.К1–2К, 7.К4–1К,
7.К11 (7.К12) – 60 МэВ×см2/мг

## Slide 29
Новые разработки
Шифр темы, микросхема, аналог
Основные технические характеристики
«Дюна 17215»
ИС цифрового датчика температуры специального применения с интерфейсом типа «2-Wire» и функцией термостата
в металлокерамическом корпусе.
Аналог DS1721, ф.Maxim
Ucc = 2,7 ÷5,5 В.
Ток потребления : не более 5,0 мкА
Ток потребления в режиме измерения температуры: не более 1,5 мА
Ошибка измерения температуры: ± 2 °С
Корпус: - металлокерамический 5119.16-А
- металлополимерный 4303Ю.8-А
«Дюна 60»
Микросхема аналогового температурного сенсора в малогабаритном металло-керамическом корпусе, устойчивая к СВВФ.
Аналог LM60CIZ, ф.TI
Ucc = 2,7 ÷10,0 В.
Ток потребления : не более 125,0 мкА
Выходное сопротивление: не более 800 Ом
Ошибка измерения температуры: ± 4,4 °С
Корпус: - металлокерамический КТ-99-1
- металлополимерный 4310.5-2
Микросхемы датчиков температур
«Датчик 112»
Микросхема цифрового датчика температуры
для монтажа на плату. Аналог ТМР112AIDRL, ф. ТI
Напряжение питания от 2,7 до 3,6 В
Ток потребления: не более 2,0 мкА
Период тактового сигнала: 2,5 ÷ 1000 мкс
Ошибка измерения температуры: ± 2 °С
Корпус: - металлокерамический 5221.6-1
- металлополимерный SO-8

## Slide 30
Новые разработки
Шифр темы, микросхема, аналог
Основные технические характеристики
Микросхемы драйверов
«Драйвер 3518»
Микросхема драйвера для
светоизлучающих диодов.
Аналог LT3518, ф.Linear Technology
Входное напряжение от 3,0 до 30,0 В
Ток потребления в состоянии «Выключено»: не более 10,0 мкА
Частоты внутреннего генератора: от 200 до 2850 кГц
Выходной ток силового ключа: 2,0 А
Корпус: - металлокерамический МК 5159.24-1
«Драйвер»
Микросхема LED драйвера для
автотранспортных средств.
Аналог LM3423Q1, ф. TI
Ucc = 4,5 ÷ 75,0 В
Ток потребления в режиме «Включено»: не более 3,0 мА
Ток потребления в режиме «Выключено»: не более 10,0 мкА
Выходное сопротивление на выводе GATE: 6 Ом
Корпус: - металлополимерный SO-20 (уточняется)
«Дубрава 5060»
Драйвер управления высоковольтными
N-канальными MOSFET-транзисторами.
Аналог LM5060, ф.TI
Входное напряжение от 5,5 до 65 В.
Входной ток в состоянии «Выключено»: не более 15 мкА
Входной ток в активном режиме: не более 1,7 мА
Выходное напряжение на выводе GATE: 10 ÷ 14 В
Корпус: - металлополимерный SO-16

## Slide 31
Новые разработки
Шифр темы, микросхема, аналог
Основные технические характеристики
Микросхемы интерфейсные
«Дуплекс 3094»
Микросхема счетверенного приемника
интерфейса RS-485 с двумя входами управления
выходами и 1/4 единичной нагрузки.
Аналог МАХ3094EEUE, ф. Maxim
Ucc = 3,0 ÷ 3,6 В,
Ток потребления в режиме холостого хода: не более 4,0 мА
Входное сопротивление приемника: не менее 48 кОм
Дифференциальное пороговое напряжение приемника: - 0,2 ÷ +0,2 В
Скорость передачи данных: не менее 10 Мбит/с
Корпус: - металлокерамический 402.16-32.01
«Дуплекс 3232М»
Микросхема интерфейсного приёмопередатчика
стандарта RS-232.
Аналог МАХ3232ESE, ф. Maxim
Ucc = 4,5 ÷ 5,5 В,
Статический ток потребления: не более 1,0 мА
Скорость передачи данных: не менее 120 кбит/с
Выходное напряжение низкого/высокого уровня: - 5,0В/+5,0В
Корпус: - металлокерамический 402.16-32.01

## Slide 32
Новые разработки
Шифр темы, микросхема, аналог
Основные технические характеристики
«Широта 3525»
Микросхема контроллера ШИМ.
Аналог SG3525AР, ф.STMicroelectronics
Ucc = 8,0 ÷ 35,0 В.
Ток потребления : не более 25,0 мА
Выходное напряжение внутреннего стабилизатора: 5,0 ÷ 5,2 В
Максимальная рабочая частота: 400 кГц
Корпус: - металлокерамический 402.16-32.01
«Десерт 432»
Микросхема однократно
электрически программируемой памяти
объемом 4 Мбит с организацией 128К×32.
Аналог АТ27С400, ф.Atmel
Ucc = 3,0 ÷ 3,6 В,
Ток потребления в режиме хранения: не более 100,0 мкА
Динамический ток потребления: не более 60,0 мА
Время выбора: не более 130 нс
Корпус: - металлокерамический 5134.64-6
«Дельта 5324»
Микросхема 12-битного ЦАП.
Аналог AD5324ARM, ф. Analog Device
Ucc = 2,5 ÷ 5,5 В,
Ток потребления в режиме «Выключено»: не более 10,0 мкА
Ток потребления в рабочем режиме: не более 1,3 мА
Число каналов: 4
Период импульсов тактовых сигналов: 33 нс
Корпус: - металлокерамический МК 5119.16-А
Импульсные стабилизаторы напряжения,
микросхемы памяти и ЦАП

## Slide 33
Новые разработки
Шифр темы, микросхема, аналог
Основные технические характеристики
«Дюна 1685»
Микросхема часов реального времени
с календарем и дополнительными функциями.
Аналог DS1685S-3+, ф. Maxim
Напряжение питания от 2,7 до 3,7 В и от 4,5 до 5,5 В
Ток потребления в режиме передачи данных: не более 15,0 мА
Ток потребления в режиме ожидания: не более 3,0 мА
Время цикла: 260 нс
Корпус: - металлокерамический Н06.24-1В
- металлополимерный 4322.24-А
«Дубрава 6920»
Микросхема импульсного повышающего
преобразователя напряжения
с синхронным выпрямлением.
Аналог L6920, ф.STMicroelectronics
Входное напряжение от 1,0 до 5,5 В.
Ток потребления в ждущем режиме: не более 2,0 мкА
Статический ток потребления: не более 18 мкА
Выходное напряжение: 3,3 ± 0,1В; 5,0 ± 0,1В; от 1,8 В до 5,2 В
(в зависимости от подключения вывода FB).
Корпус: - металлополимерный SO-8
Импульсные стабилизаторы напряжения, микросхемы памяти и ЦАП

## Slide 34
Высоковольтный 0,35 мкм БиКДМОП технологический процесс (IB035)
Новые технологические процессы
Планируемый срок разработки и постановки в серийном производстве —2026
Ключевые особенности техпроцесса:
7 типов карманов:
3 кармана N-типа,
4 кармана Р-типа;
1 подзатворный диэлектрик 12 нм;
2 уровня ПКК;
3 уровня металлизации;
24 фотолитографии
Состав элементной базы:
5 В КМОП;
Изолированный 5 В NМОП;
55 В NМОП;
70 В NМОП;
100 В NМОП;
45 В PМОП;
70 В PМОП;
90 В PМОП;
40 В NДМОП;
70 В NДМОП;
90 В NДМОП;
Биполярные NPN и PNP;
Резисторы;
Конденсаторы;
Диоды

## Slide 35
Высоковольтный 0,35 мкм КМОП технологический процесс
с опцией EEPROM (IH035)
Новые технологические процессы
Планируемый срок разработки и постановки в серийном производстве —2026
Ключевые особенности техпроцесса:
Состав элементной базы:
6 типов карманов:
4 кармана N-типа,
2 кармана Р-типа;
2 подзатворных диэлектрика:
7 и 35 нм;
2 уровня ПКК;
3 уровня металлизации;
27 фотолитографий
3,3 В КМОП;
5 В КМОП;
14 В КМОП;
18 В КМОП;
45 В КМОП;
20 В NДМОП;
45 В NДМОП;
70 В NДМОП;
90 В NДМОП;
Резисторы;
Конденсаторы;
Диоды;
Запоминающие ячейки EEPROM

## Slide 36
Высоковольтный 0,6 мкм БиКДМОП технологический процесс
для линии 150 мм
Новые технологические процессы
Планируемый срок разработки и постановки в серийном производстве — 2024
Ключевые особенности техпроцесса:
Состав элементной базы:
Эпитаксиальная пленка КЭФ 2,5;
N+ и Р+ скрытые слои;
2 уровня ПКК;
2 уровня металлизации;
2 подзатворных диэлектрика:
13 и 45 нм;
4 кармана: низковольтные и высоковольтные карманы N- и Р-типа;
29 фотолитографий
5 В КМОП;
10 В КМОП;
40 В КМОП;
80 В КМОП;
80 В вертикальный NДМОП;
20 В вертикальный NPN;
20 В горизонтальный PNP;
Резисторы в двух уровнях ПКК;
Резистор в слое «База NPN»;
Конденсаторы на карманах;
Конденсатор ПКК1-ПКК2;
Диоды на основе N+ стоков;
Диоды на основе Р+ стоков

## Slide 37
Спасибо за внимание!