## Slide 1: К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
Экз. №____

## Slide 2
2
МУВП
Длина ВПП 1200 м
Одним из требований, предъявляемых к беспилотным летательным аппаратам (БпЛА), выступает всепогодность применения, следовательно, необходимо предпринимать меры для повышения стойкости при различных погодных явлениях.
Молния представляет собой мощный электромагнитный импульс; она оказывает электростатическое, электромагнитное, термическое и динамическою воздействие на природные и технические объекты, включая БпЛА.
При полете БпЛА происходит соприкосновение частиц воздуха с фюзеляжем, за счет свойств композитных материалов возникает трибоэлектрический эффект - происходит накопление заряда на внешней стороне БпЛА. Указанный эффект, в свою очередь, приводит к электростатическим разрядам на поверхности блоков и кабельных систем. На данный момент все БпЛА проходят испытания на воздействие ЭСР источником которого является человек.
Одновременно необходимо учитывать и другой эффект от накопления заряда, – при попадании заряженного тела в поле с высокой напряжённостью, а именно, при прохождении БпЛА в грозовом облаке, происходит инициирование грозового разряда – молнии.
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 3
Существуют несколько нормативных документов, включая стандарты, регламентирующих требования и нормы по стойкости (устойчивости или восприимчивости) к молнии и электростатическим разрядам, применимых к оборудованию БпЛА
Для учета прямого воздействия молнии применяются стандарты и методы испытаний
КТ -160 (23 раздел),
MIL-STD-464,
ГОСТ РВ 0020-39.308-2019
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 4
В Разделе 23 КТ 160 приводится схема зонального деления летательного аппарата, учитывающая следующие моменты:
- вероятность воздействия прямого удара молнии;
- критичность систем, располагающихся в этом элементе конструкции;
- характеристика воздействующего импульса молнии.
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 5
в Разделе 23 КТ-160 приведены два метода испытаний: высоковольтные и Испытания контактом исходного лидера
Категория оборудования | Тип испытаний | Форма импульса | 
 |  | А | D
1A | Испытания контактом исходного лидера |  | Х
1B | Испытания контактом исходного лидера |  | Х
1C | Испытания контактом перемещающегося канала | Х | 
2A | Испытания контактом перемещающегося канала | Х | 
2B | Испытания контактом перемещающегося канала | Х | 
3N | Испытания контактом перемещающегося канала | Х | 
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 6
Испытание сильными токами включает в себя тестирование компонентов, представленных в Таблице
Категория оборудования | Тип испытаний | Компоненты тока |  |  |  |  |  | 
 |  | А | Аh | А/5 | В | С | С* | D
1A | Воздействие дуги | Х |  |  | Х | Х |  | 
1B | Воздействие дуги | Х |  |  | Х |  | Х | Х
1C | Воздействие дуги |  | Х |  | Х | Х |  | 
2A | Воздействие дуги |  |  |  | Х | Х |  | Х
2B | Воздействие дуги |  |  |  | Х |  | Х | Х
3N | Воздействие дуги |  |  | Х | Х | Х |  | 
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 7
Стандарт MIL-STD-464 устанавливает требования к учету электромагнитного воздействия на оборудование и критерии проверки работоспособности для воздушных, морских, космических и наземных систем, включая боеприпасы, установленные на этих системах.
Системы должны сохранять свою работоспособность в условиях прямого и косвенного воздействия молнии.
Компонент тока | Описание | Характеристики тока i(t)=I0(ε-αt- ε-βt), время в секундах (с) |  | 
 |  | I0 | α(с-1) | β(с-1)
А | Ток лидера молнии | 218,810 | 11,354 | 647,265
B | Промежуточный ток | 11,300 | 700 | 2,000
C | Продолжительный ток | 400 для 0,5 с | Нет данных | Нет данных
D | Ток повторного удара молнии | 109,405 | 22,708 | 1,294,530
D/2 | Ток многократного удара | 54,703 | 22,708 | 1,294,5230
Н | Ток многократной вспышки | 10,572 | 187,191 | 19,105,100
Таблица 3 – Параметры прямого удара молнии
Скорость изменения магнитного поля на расстоянии 10 метров | 2,2*109А/м/с
Скорость изменения электрического поля на расстоянии 10 метров | 6,8*1011В/м/с
Таблица 4 – Параметры ЭМП близкого удара молнии
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 8
ГОСТ РВ 0020-39.308-2019 устанавливает требования стойкости аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения к непреднамеренному воздействию электромагнитных полей и токам естественного и искусственного происхождения
В стандарте устанавливают требования стойкости к воздействию электромагнитных полей и токов молниевых разрядов дифференцированно:
- по напряженности электромагнитных полей, для случая удара молнии вблизи объекта;
- по току, для случая удара молнии в объект.
Вид поля | Наименование параметра импульса напряженности поля | Значение параметра импульса напряженности поля для различных групп оборудования |  | 
 |  | А) | Б) | В)
Электри-ческое | Максимальная напряженность В/м |  |  | 
 | Длительность фронта импульса, с |  |  | 
 | Длительность импульса, с |  |  | 
Магнитное | Максимальная напряженность А/м |  |  | 
 | Длительность фронта импульса, с |  |  | 
 | Длительность импульса, с |  |  | 
Категории | Первая компонента | Вторая компонента | Обобщённый импульс
Высшая |  |  | 
1-ая категория |  |  | 
2-ая категория |  |  | 
3-я категория |  |  | 
Таблица 6 – Параметры импульса тока
Таблица 5 – Параметры электромагнитного поля молнии
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 9
Методики испытаний на воздействие ЭСР и нормы, описаны в следующих документах:
ГОСТ РВ 0020-39.308-2019,
КТ 160Д (25 раздел),
MIL-STD-464,
MIL‑STD‑331
В Разделе 25 КТ-160 приводится испытания электростатическим разрядом в результате контакта с человеком и в результате электризации внешней поверхности наружных диэлектрических частей БпЛА
Параметр воздействия | Максимальное напряжение разряда кВ | Длительность фронта импульса, с | Длительность импульса, с | Разрядное сопротивление, Ом | Разрядная емкость пФ
Электростатический разряд | 12-15 | 1*10-7 | 25*10-6 | 330 | 150
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 10
Испытания на воздействие электростатического разряда в результате внешней электризации производится коротроном. Коротрон представляет собой диэлектрический диск, на котором закреплены концентрические металлические кольца, связанные между собой высокоумным сопротивлением и снабженные остриями, установленными перпендикулярно плоскости диска. При подаче на коротрон, напряжения, образующие ионы на острие, дрейфуя, оседают на внешней стороне объекта испытаний, образуя на ней слой заряда.
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 11
В американском стандартах MIL-STD-464, MIL-STD-331 описаны испытания на P-static – воздействие статическим электричеством. Статическое электричество аккумулируется на самолете в полете, поскольку отсутствуют пути стекания заряда на землю. Статическое электричество накапливается на корпусе летательного аппарата в результате различных процессов
Функциональное заряжение представлено на рис. 7 (а). Заряжение данного типа происходит за счет трибоэлектрического эффекта – незаряженные частицы атмосферных осадков соприкасаются о корпус летательного аппарата, два разнородных материала вступают во взаимодействие.
Зарядка выхлопных газов двигателя, рис. 7 (б). Данный тип заряжения происходит в результате воздействия горячих выхлопных газов, которые уносят заряд, оставляя противоположный заряд на самолете. В зависимости от типа и рабочих характеристик двигателя, наблюдались абсолютные токи заряжения от 0 до 400 мкА.
Экзогенная зарядка, рис. 7 (c). Явление имеет место, когда транспортное средство, движется через внешнее электрическое поле, например, поле молнии, существующее между противоположно заряженными областями облаков.
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 12
В ГОСТ РВ 0020-39.308-2019 приводится нормы испытаний электростатическим зарядом, параметры воздействия заданы максимальным напряжениям разряда и параметрами его электрической цепи
Наименование параметра | Значение параметра | 
 | А) | Б)
Максимальное напряжение разряда, В |  | 
Разрядная емкость, Ф |  | 
Разрядное сопротивление, Ом |  | 
Допускается устанавливать требования стойкости по параметрам импульса тока электростатического разряда при электризации внешней поверхности космических аппаратов
Наименование параметра | Значение параметра
Амплитуда импульса тока, А | 
Длительность фронта импульса тока на уровне 0,1-0,9 амплитудного значения, с | 
Длительность импульса тока на уровне 0,5 амплитудного значения, с | 
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 13
В ОТТ 4.1.1.1 приводится описание эффективности электростатический защиты радиосвязного оборудования и бортовых систем.
Эффективность электростатической защиты радиосвязной аппаратуры должна быть определена при полетах в облаках с напряженность электрического поля 200 В/м и (или) токов с одного из электростатических разрядников, установленных на законцовках крыла, киля или стабилизатора, не менее 100мкА;
Стойкость бортовых систем к разрядам статического электричества на электрообогреваемом остеклении кабины оценивается путем возбуждения на остеклении специальным генератором с фиксированным выходным напряжением разрядов статического электричества, обеспечивающим возникновение на контактах систем обогрева напряжение 15кВ;
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 14
Одновременно в руководстве «Lightning Direct Effects Handbook» имеются указания, что при оценке влияния молнии, необходимо учитывать заряд, образующийся на самолете, и причину возникновения молнии. Заряженный самолет рассматривается как причина инициирования разряда в него молнии. Приводятся примеры возникновения молнии не в самом грозовом облаке, а в удалении от грозового фронта порядка 25 миль.
Это даёт возможность предположить, что в таких случаях причиной возникновения молнии являлся заряженный самолет. При рассмотрении данной ситуации очень трудно разделить по времени воздействие молнии и воздействие электростатического разряда. Формы импульсов имеют различные временные характеристики и амплитудные значения. На данный момент в нормативной документации нет информации для оценки очень близкого по времени (одновременного) воздействия этих факторов.
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ И СТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

## Slide 15
Таким образом, можно констатировать, что для обеспечения всепогодности применения БпЛА необходимо учесть одновременное воздействие ЭСР, и разряд молнии. Существуют различные методы для обеспечения стойкости к воздействию молнии и электростатического разряда, необходимо выбрать оптимальные для повышения стойкости БПЛА к одновременному воздействию двух рассмотренных факторов.

## Slide 16
Спасибо за внимание!