## Slide 1: Предложение по установке регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА
Экз. №____

## Slide 2
2
МУВП
Длина ВПП 1200 м
Задача регистрации ЭСР на борту БпЛА является актуальной по следующим причинам:
природа возникновения ЭСР и методы борьбы с ними были хорошо изучены в 1950-70-е годы. Была предложена конструкция электростатических разрядников, методы из установки на борту. Качество обеспечения защиты от ЭСР оценивалось по ухудшению качества работы связных систем. Научно- технический задел (НТЗ) был получен на летательных аппаратах (ЛА) с металлическим фюзеляжем, и это нашло отражение в НТД и рекомендациях по устройству металлизации и заземления [ОСТ 1 00820-76, ОСТ 1 01025-82];
применение этих подходов к БпЛА из композитных материалов не рационально, количество и места установки разрядников слабо обоснованы;
избыточное количество разрядников и металлизации приводит к излишней весовой нагрузке на БпЛА, недостаточное – к снижению надежности бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Кроме того, за прошедшее время системы связи стали цифровыми и работают на более высоких частотах, в диапазонах УВЧ, СВЧ. Влияние на них ЭСР сложнее обнаружить;
наличие ЭСР на борту БпЛА свидетельствует о наличии проблем с электростатической защитой БпЛА и необходимости принятия конструктивных мер (после дополнительных исследований на земле).
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА

## Slide 3
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА
Анализ технических решения, применявшихся для регистрации ЭСР на борта ЛА показывает:
отсутствуют регистраторы серийного производства, пригодные для регистрации ЭСР;
необходимо применение современной элементной базы,
необходимо уменьшение массогабаритных показателей;
необходимо применение автоматизации регистрации событий. Измерения, описанные в публикации [2], проводились с присутствием оператора, который отслеживал наличие признака ЭСР на осциллограмме.

## Slide 4
В научных трудах описаны следующие методы регистрации ЭСР, основанные на измерении косвенных величин:
- тока утечки ЭСР на разряднике;
- наведенных токов и напряжений в бортовой кабельной сети;
- электромагнитного поля (ЭМП) при возникновении коронного разряда на фюзеляже БпЛА.
Наиболее подходящим и частично опробованным представляется способ регистрации ЭСР по ЭМП, принимаемому антенной УКВ диапазона.
Наиболее подходящим и частично опробованным представляется способ регистрации ЭСР по ЭМП, принимаемому антенной УКВ диапазона.
Сложностью данного метода является то, что длительность импульсов ЭМП, вызванных ЭСР, составляет десятки наносекунд.
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА

## Slide 5
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА
Такие импульсы не могут быть непосредственно зарегистрированы используемой в БпЛА системой СБИ

## Slide 6
В результате технической проработки вопроса, предлагается следующая схема бортового регистратора ЭСР
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА

## Slide 7
Для автоматизации процесса регистрации ЭСР предполагается использовать функцию осциллографа определять и сохранять сигнал по определенной «маске», что было подтверждено испытанием
Импульсы от ЭСР, зарегистрированные по введенной «маске». Белым выделена «маска»
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА

## Slide 8
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА
Зарегистрированные файлы содержат информацию о событии, форму импульсы для дальнейшего анализа.
Для управления USB-осциллографом и сохранения зарегистрированных файлов необходим компьютер, в данном случае микрокомпьютер.
В качестве микрокомпьютера предлагается использовать промышленный миникомпьютер Qotom Q150P-S08 (4GB RAM, 32 GB SSD) или аналогичный.

## Slide 9
Оборудование | Вес, кг | Габариты, мм | Питание
Антенна | 0,05 | 60 | 
USB-осциллограф | 1,3 | 170х255х40 | 12В/ 4А
Микрокомпьютер | 1,5 | 156х128х37 | 12В/3A
USB-накопитель | 0,1 | 130.80х80.80 | 
Характеристики составных частей регистратора
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА

## Slide 10
Предложение по установки регистратора, фиксирующего наличия электростатических разрядов на борту БпЛА
Составные части регистратора | Рубли
Антенна | 600,00
USB-осциллограф | 157 000,00
Микрокомпьютер | 30 000,00
USB-накопитель | 5000,00
Соединительные кабели и переходники | 3000,00
Адаптер | 2000,00
Итого | 197 600,000
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

## Slide 11
Спасибо за внимание!