## Slide 1
Акционерное общество
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости
(ГЦМО ЭМС)
г. Москва
2022 г.
Реверберационные испытательные камеры
для задач тестирования
авиационной и специальной техники
производства АО «ГЦМО ЭМС»
Докладчик: Нефёдов М.В.
заместитель директора по науке АО «ГЦМО ЭМС»

## Slide 2
Актуальность темы исследования
Реверберационные экранированные камеры (РЭК)
Основные элементы конструкции РЭК
Документы, регламентирующие методы применения РЭК и их характеристики:
КТ-160;
ГОСТ РВ 6601-001-2008;
IEC 61000-4-21;
SAE J 1113/27;
MIL-STD-1377;
и др.
Реверберационные экранированные камеры (РЭК) – экранированные камеры, внутри которых, с помощью вращающегося рассеивателя электромагнитных волн – тюнера, можно создать равномерное электрическое поле большой напряженности в рабочем объеме РЭК. Основным достоинством этого подхода является возможность воспроизведения равномерного электрического поля с напряженностью от долей единиц до сотен В/м во всём объеме камеры, в широком диапазоне частот, при небольших подводимых мощностях.
1

## Slide 3
РЭК производства АО «ГЦМО ЭМС»
2
Характеристики камеры РЕВЕР200
Диапазон частот:
от 210 МГц до 18 ГГц;
Эффективность экранирования:
не менее 80 дБ;
Габариты испытуемого изделия:
до 1,5 х 1,5 х 1,5 м
ВИД СНАРУЖИ
РАБОЧАЯ ЗОНА
ВИД СНАРУЖИ
РАБОЧАЯ ЗОНА
Характеристики камеры РЕВЕР1000
Диапазон частот:
от 1 до 18 ГГц;
Эффективность экранирования:
не менее 80 дБ;
Габариты испытуемого изделия:
до 0,5 х 0,5 х 0,5 м
В 2021 году в АО «ГЦМО ЭМС» была проведена ОКР, целью которой стало создание полноценных РЭК для применения в диапазоне частот от 200 МГц до 18 ГГц в автоматизированном режиме. Результатом проведенной ОКР стало создание двух прототипов РЭК: - РЕВЕР1000 для диапазона частот 1 - 18 ГГц; - РЕВЕР200 для диапазона частот 210 МГц - 18 ГГц.

## Slide 4
Нижний частотный предел, для заданных внутренних размеров, для камеры РЕВЕР1000, в котором количество типов волн составляет 67, равен 530 МГц. Нижний частотный предел для камеры РЕВЕР200, в котором количество типов волн составляет 66, равен 210 МГц. СКО изотропной НЭП для камеры РЕВЕР 1000 во всём диапазоне частот не превышает величины 3 дБ, что соответствует пороговым значениям, указанным в КТ-160 и других нормативных документах.
3
Chart: Частота, МГц
Оценка нижней рабочей частоты РЭК, в зависимости от количества возбуждаемых типов волн
Зависимость СКО изотропной НЭП в рабочем объеме РЭК РЕВЕР1000 от частоты,
в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц
Chart: Частота, МГц
Исследование характеристик РЭК

## Slide 5
Исследование характеристик РЭК
4
Зависимость изотропной НЭП от частоты в диапазоне частот от 500 МГц до 18 ГГц в центре рабочей зоны РЭК РЕВЕР1000 при 1 Вт подводимой к излучающей антенне мощности
Chart: Частота, МГц
Chart: Частота, МГц
Сравнение воспроизводимой напряженности поля в центральной точке рабочей зоны камер РЕВЕР1000 с дополнительных покрытием стен и без него в диапазоне частот от 6 до 18 ГГц
Применение дополнительного покрытия рабочей зоны камеры может дать дополнительный прирост величины воспроизводимой напряженности электрического поля. Величина НЭП в точке резонанса для РЭК РЕВЕР1000, для большинства частотных точек в диапазоне частот от 500 МГц до 18 ГГц, значительно превышает уровень НЭП в 100 В/м.

## Slide 6
Основные результаты проведенных исследований
5
Автоматизированный режим измерений и калибровки РЭК реализован с помощью разработанного в АО «ГЦМО ЭМС» ПО, позволяющего:
-управлять положением тюнера, и входящими в состав стенда усилителями, генераторами, и измерителями напряженности поля (ИНП);
-подключать до 10 ИНП, для одновременного контроля равномерности воспроизводимого поля в нескольких пространственных точках, как в процессе калибровки, так и при проведении испытаний РЭС на ЭМС;
- проводить поиск и установку заданного порогового уровня (или максимума) НЭП во всех пространственных точках вращения тюнера во всем диапазоне частот с заданным шагом;
- реализовать алгоритм частотной отстройки с заданным шагом от опорного значения НЭП в узких пространственных пределах;
- реализовать алгоритм калибровки с изменением подводимой к излучающей антенне мощности в нужном диапазоне частот с заданным шагом , для достижения порогового значения НЭП с небольшим изменением пространственного положения тюнера.
Таким образом, в результате выполненной в АО «ГЦМО ЭМС» ОКР по исследованию и разработке РЭК, удалось создать два прототипа РЭК в диапазоне частот от 210 МГц до 18 ГГц и от 1 ГГц до 18 ГГц. Данные прототипы способны в автоматизированном режиме воспроизводить в заданном рабочем объеме требуемую величину НЭП во всём рабочем диапазоне частот.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!