## Slide 1
Практическая реализация испытаний на воздействие электромагнитных полей высоковольтных линий электропередач и контактных сетей железных дорог
ПРОБЛЕМЫ проведения испытаний
Буичкин Е.Н
Инженер-испытатель ИЛ ЭМС

## Slide 2
Испытания по ГОСТ РВ 20.39.308-98
Электрическое поле - до 30 кВ/м
Магнитное поле - до 3 кА/м
Продолжительность воздействия 100 мс
Требования стойкости к воздействию ЭМП ВЛЭП и КСЖД:

## Slide 3
Реализация испытаний
Индукционная катушка
Катушки Гельмгольца
Воздействие магнитным полем
Воздействие электрическим полем
???

## Slide 4
Реализация испытаний
Прототип экспериментального стенда
Плоский конденсатор
80
80
40

## Slide 5
Результаты Эксперимента
Один трансформатор (№ 1) |  | Два трансформатора (№ 1 и № 2) | 
Напряжение источника питания, В | Е-поле, В/м | Напряжение источника питания, В | Е-поле, В/м
100 | 11060 | 40 | 8660
120 | 13310 | 50 | 10940
140 | 15500 | 60 | 12950
160 | 17700 | 70 | 15190
180 | 19850 | 80 | 17430
200 | 22020 | 90 | 19680
220 | 24140 | 100 | 22070
№ | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходной рабочий ток, мА | Ток КЗ, мА
1 | 230 | 2,61 | 600 | 10000 | 50 | 65
2 | 230 | 2,39 | 285 | 10000 | 50 | 60
3 | 220 | 3,20 | - | 15000 | 37 | 45
Характеристики трансформаторов
Результаты экспериментов

## Slide 6
Результаты Эксперимента
Результат калибровки электрического поля
Стенд для испытаний