## Slide 1
Гетманец А.Н., Гребенников А.Н., Долженков И.В., Лебединская А.В., Пятаков Н.П., Соболев И.В., Соколов С.С., Шурыгин А.В.
Программный модуль «Логос ЭМИ» для обеспечения численного моделирования электромагнитных процессов

## Slide 2
2/20
Введение
Важнейшим фактором обеспечения импортонезависимости и повышения качества разработок радиоэлектронных систем является создание в рамках пакета программ Логос модуля «Логос ЭМИ», предназначенного для численного моделирования электромагнитных процессов с использованием строгих методов (метод моментов, метод конечных разностей и метод конечных элементов) и приближённых методов (основанных на физической, геометрической оптике и теории дифракции)
В докладе представлено описание указанных методов, реализованных в рамках первой версии (направленной на моделирование, в основном, эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) и антенно-фидерных устройств (АФУ)) программного модуля «Логос ЭМИ». Приведены результаты тестирования разработанных на основе этих методов программных средств на типовых моделях из верификационного базиса.
Описана архитектура программного модуля «Логос ЭМИ» и входящих в него блоков, содержащих графический интерфейс, решатели и препостпроцессор.

## Slide 3
3/20
Актуальность. Классы и методы решаемых задач
КЛАССЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МОДУЛИ
Исследования электромагнитной стойкости и совместимости радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)
Расчёт излучения электромагнитных волн антеннами с учетом антенного окружения и радиопрозрачных укрытий
Расчёт отражения, поглощения и прохождения электромагнитных волн через слоистые магнитные и диэлектрические материалы
Расчёт эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) на летательных аппаратах и их составных частях с учетом магнитных и диэлектрических свойств материалов
Интерфейсное программное обеспечение, осуществляющее работу с геометрией модели и построение сетки, задание параметров задачи, визуализацию результатов расчёта
Программные модули решения задач ЭПР и АФУ точными методами на основе уравнений Максвелла в дифференциальной и
интегральных формах
Программные модули решения задач ЭПР (антенно-фидерных устройств) приближёнными методами (физическая и геометрическая оптика, теория дифракции)

## Slide 4
4/20
Архитектура программного модуля «Логос ЭМИ»
Выбор методов расчёта, настройка решателя
Решатели на основе строгих численных методов
(ММ, МКЭ, МКР)
Решатели на основе асимптотических методов (ГО, ФО, ТД)
Визуализация и постобработка
Импорт (экспорт) геометрии модели
Построение и редактирование геометрии модели
Задание параметров моделирования
Генерация и редактирование расчётных сеток
Поверхностная (треугольная) сетка
Объёмная
неструктурированная сетка
Графический интерфейс препроцессора
Графический интерфейс постпроцессора
Система квалификационного тестирования компонент-решателей
Мониторинг процесса решения задачи
Экспорт расчетных данных
Вычислительный блок
База данных верификационных и валидационных задач
Автоматизированное тестирование компонент-решателей

## Slide 5
5/20
Интерфейс препроцессора
Диалоговое окно препроцессора [1] имеет стандартный для всех программных модулей пакета программ «Логос» вид и состоит из:
окна, содержащего дерево модели с описанием его свойств и параметров задачи;
панели инструментов для работы с геометрией и сеткой;
области визуализации моделей;
окна информации.
[1] Логос Препост [Электронный ресурс]: – URL: http://logos.vniief.ru/products/prepost

## Slide 6
6/20
Вычислительный блок
Вычислительный блок программного модуля «Логос ЭМИ» включает в себя программные средства, позволяющие производить расчёты с помощью выбранного решателя на основе строгих и приближённых численных методов.
В настоящее время в программном модуле «Логос ЭМИ» реализованы и протестированы программные средства на основе метода моментов, метода конечных элементов в частотной области и приближенного метода физической теории дифракции
Строгие численные методы:
метод моментов (MoM);
метод конечных разностей во временной области (FDTD);
метод конечных элементов (FEM).
Высокочастотные асимптотические методы:
физическая оптика (PO);
физическая теория дифракции (PTD);
геометрическая оптика (GO).

## Slide 7
Метод моментов (MoM)
Метод моментов основан на решении интегральных уравнений электрического и магнитного поля :
здесь – касательный вектор к поверхности S,
– вектор нормали к S,
– бесконечно малая окрестность точки ,
– частота падающей волны,
– скорость света,
– магнитная проницаемость среды,
– ток.
Численное решение интегральных уравнений сводится к нанесению, как правило, поверхностной треугольной сетки, в пределах ячейки которой неизвестные плотности токов представляются базисными функциями Рао-Уилтона Глиссона (RWG). Связь и определяется, например, импедансными граничными условиями.
Существенным недостатком методов интегральных уравнений является необходимость учета взаимодействия всех элементов сетки, что приводит к заполненным, плохо обусловленным матрицам систем алгебраических уравнений. Проблема решается путем использования многоуровневых, мультипольных приближений или скелетонных аппроксимаций. Суть этих приближений одна: упрощается описание взаимодействия «дальних» кластеров.
7/20

## Slide 8
Тестовая задача. Постановка
Рассеяние плоской электромагнитной волны на идеально проводящем теле миндалевидной формы
8/20
– частота облучения - 7 ГГц ( = 4,3 см);
– материал – идеальный проводник;
направление облучения: угол азимута φ меняется от 0° до 180° с шагом расчета 1°, угол θ = 90°;
число фасетов на поверхностной треугольной сетке: 24312. 1312

## Slide 9
Результаты расчётов
9/20
[2] Gibson W.C. The Method of Moments in Electromagnetics. – Boca Raton: CRC Press, 2015.
горизонтальная поляризация
вертикальная поляризация
На графиках представлены зависимости эффективной поверхности рассеяния миндалевидного тела от угла наблюдения при горизонтальной и вертикальной поляризациях падающей электромагнитной волны. Результаты сравнения расчётов по разработанной программе (метод моментов – FMM и многоуровневый метод – MLFMA) с данными из монографии [2] показывают удовлетворительное согласие.

## Slide 10
Результаты расчётов
10/20
На рисунках представлено распределение наведенного на поверхности тела тока при горизонтальной и вертикальной поляризациях падающей электромагнитной волны
горизонтальная поляризация
вертикальная поляризация

## Slide 11
Метод конечных элементов (FEM)
Основные уравнения
Уравнение Гельмгольца для магнитного поля:
где – вектор напряжённости
магнитного поля,
– диэлектрическая и магнитная
проницаемости среды,
– волновое число.
На поверхности задается граничное
условие Неймана:
Решение задачи сводится к минимизации функционала
который при разбивке области  на тетраэдры примет вид
где
FEM (Finite Еlement Мethod) – численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений. Может быть использован для расчётов наведённых токов в конструкциях (в том числе диэлектрических). Метод FEM особенно эффективен для расчётов объектов произвольной формы в неоднородных средах.
С у т ь м е т о д а :
Область, в которой ищется решение дифферен-циального уравнения, разбивается на конечное число подобластей (элементов, обычно в виде тетраэдров).
В каждом из элементов определённым образом выбирается вид аппроксимирующей функции. Вне своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю.
Вектор напряжённости электрического или магнитного поля представляется в виде линейной комбинации векторных конечных элементов, сосредоточенных на рёбрах тетраэдров. Коэффициенты линейной комбинации ищутся из условия минимизации некоторого функционала, которое приводит к системе линейных алгебраических уравнений.
11/20

## Slide 12
Постановка тестовой задачи
Расчет бистатической эффективной поверхности рассеяния идеально проводящей сферы радиуса 0,6 м с длиной волны  = 1 м
вектор напряженности падающего магнитного поля имеет вид ;
на границе расчётной области использовались поглощающие условия Зоммерфельда и адаптивные граничные условия с числом итераций, равным пяти;
внешняя граница счётной области располагалась на расстоянии около 0,5 от объекта;
счетная область – сферический слой с внутренним радиусом 0,6 м и внешним радиусом 1,1 м;
число тетраэдров расчётной сетки – 106416.
12/20

## Slide 13
Результаты расчётов
13/20
[3] George T. Ruck, editor. Radar Cross Section Handbook, volume 1. Plenum Press. New York, 1970.
Профиль величины ЭПР в дБ в зависимости от угла обзора вдоль меридиана  = 0
На графиках представлено сравнение аналитического [3] и численного значения величины ЭПР для расчёта с граничными условиями Зоммерфельда и адаптивными граничными условиями. Из графиков можно видеть хорошее согласие результатов; величина максимальной абсолютной погрешности вычисления рассеянного поля для данного теста равна 0,28 дБ.
Профиль величины ЭПР в дБ в зависимости от угла обзора вдоль меридиана  = 90

## Slide 14
Постановка тестовой задачи
Рассеяние плоской электромагнитной волны с длиной волны  = 1 м на сфере радиуса 0,5 м
с диэлектрической проницаемостью и магнитной проницаемостью
вектор напряжённости падающего электрического поля имеет вид
вектор напряжённости падающего магнитного поля имеет вид
на границе расчётной области использовались адаптивные граничные условия с числом итераций, равным трём;
внешняя граница счётной области располагалась на расстоянии 0,5 от объекта;
число тетраэдров расчётной сетки – 203018.
14/20

## Slide 15
Результаты расчётов
15/20
Профиль величины вдоль меридиана  = 0, во всей области задано электрическое поле
На графиках представлено сравнение аналитического [3] и численного значения величины ( – сечение рассеяния) для расчётов с использованием конечных элементов первого и второго порядков. Из графиков можно видеть хорошее согласие результатов для расчётов, в которых использовались конечные элементы второго порядка.
[3] George T. Ruck, editor. Radar Cross Section Handbook, volume 1. Plenum Press. New York, 1970.
Профиль величины вдоль меридиана  = 90, внутри объекта задано магнитное поле, вне объекта – электрическое поле

## Slide 16
Метод физической теории дифракции
Рассеянное поле находится как сумма двух компонент , где - поле, полученное методом физической оптики, - поле, определяемое дифракцией на ребрах.
здесь – волновое число,
– импеданс свободного пространства,
– функция Грина для дальней зоны,
– единичные вектора, направленные вдоль направления распространения падающей плоской волны и направления рассеяния,
– эквивалентные поверхностные и рёберные токи, определяемые амплитудой падающего поля и направлениями облучения и рассеяния.
При численном моделировании приближённые высокочастотные () методы физической оптики и физической теории дифракции сводятся к интегрированию уже известных функций – эквивалентных токов.
Выражения для них записываются на основе точных или приближённых аналитических решений канонических задач: отражение э/м волны от касательной плоскости и от клина. Например, для идеального проводника интегрирование производится только по освещённой части поверхностной сетки и вдоль рёбер тела.
Эти методы используются для нахождения рассеянного поля в дальней зоне от тел больших размеров. Методы не учитывают такие явления, как переотражение и бегущие по поверхности волны, а точность решения быстро падает при отклонении от направления зеркального отражения.
16/20
Notes: При численном моделировании приближенные высокочастотные (D≫λ) методы физической оптики и физической теории дифракции сводятся к интегрированию уже известных функций – эквивалентных токов. Выражения для которых записываются на основе точных или приближенных аналитических решений канонических задач отражения э/м волны от касательной плоскости и от клина. (Например, для идеального проводника 𝐉_𝒎𝟎=𝟎,〖 𝐉〗_𝒆𝟎=𝟐𝐧×𝐇_𝟎^𝒊.) Интегрирование производится только по освещённой части поверхностной сетки и вдоль ребер тела.
Эти методы используются для нахождения поля в дальней зоне от тел больших размеров с несложной геометрией. Методы имеют локальный характер, т.е. не учитывают такие явления как переотражение и бегущие по поверхности волны. Точность решения быстро падает при отклонении от направления зеркального отражения.

## Slide 17
Тестовая задача
17/20
частота облучения 10 ГГц (λ=0.03 м);
вертикальная поляризация;
размеры тела: R=0.08 м, H=0.32 м;
материал – идеальный проводник;
направление облучения: угол азимута φ меняется от 0° до 90°, угол θ = 90°;
число фасетов на поверхностной треугольной сетке 4690.
Рассеяние плоской электромагнитной волны на идеально проводящем цилиндрическом теле
Моностатическая эффективная поверхность рассеяния
Приближённые методы намного менее требовательны к вычислительным ресурсам, но ФО даёт очень хорошие результаты только в направлениях, близких к зеркальному отражению. ФТД существенно улучшает результаты, но по мере уменьшения угла падения точность результатов также существенно падает. Однако, если интересоваться усреднёнными значениями по диапазону углов, результаты в некоторых случаях могут оказаться вполне приемлемыми.
На представленном графике можно видеть хорошее согласие результатов в диапазоне углов, который входит в область применимости метода ФТД, которая ограничена 30 для данного теста. Абсолютная погрешность результатов не превышает 4 дБ.

## Slide 18
Постпроцессор
18/20
В качестве постпроцессора для обработки результатов используется система визуализация результатов расчётов ScientificView [4]. На данном слайде представлены результаты, полученные при расчёте ЭПР сферы радиусом 0.6 метра
Распределение модуля тока, расчет с длиной волны  = 1 м
Распределение модуля тока, расчет с длиной волны  = 1/3 м
Диаграмма направленности
[4] Лопаткин А.И., Жирнов В.В., Кондратьев Д.С., Ломтев В.В., Нестеров Е.В. Новые возможности постобработки результатов расчетов задач прочности в пакете программ «Логос» // Сборник докладов XVII международной конференции «Супервычисления и математическое моделирование». 2018.

## Slide 19
Заключение
19/20
В рамках пакета программ Логос создана первая версия программного модуля «Логос ЭМИ» для численного моделирования электромагнитных процессов на основе интегральных и дифференциальных форм уравнений Максвелла, включая универсальный интерфейс и эффективные решатели СЛАУ.
Проведено тестирование разработанных с использованием метода моментов, метода конечных элементов и приближенного метода на основе физической теории дифракции, программных средств на простейших моделях (миндалевидное тело, сфера, цилиндр). Получено удовлетворительное согласие с данными расчётов, взятыми из известных источников.
Первая версия модуля «Логос ЭМИ» предназначена, в основном, для моделирования процессов излучения (расчеты АФУ) и дифракции (расчеты ЭПР) электромагнитных волн. Однако, созданные в результате базовые программные средства с применением указанных методов будут положены в основу дальнейшего развития модуля «Логос ЭМИ» применительно к моделированию энергосистем, электрофизических установок, электромагнитной стойкости и совместимости радиоэлектронной аппаратуры и т.п.

## Slide 20
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ